## Slide 1
судномодельний гурток
НВК
презентує
заняття основного рівня. Частина 1

## Slide 2: Вантажні пристрої
Вантажні пристрої– це комплекс конструкцій і механізмів, що
призначені виконувати вантажно-розвантажувальні роботи силами
екіпажу судна.

## Slide 3
Кількість вантажних пристроїв і їх тип визначаються багатьма факторами: призначенням судна, його розмірами, районом плавання, характером майбутнього вантажу. Ті судна, які повинні виконувати вантажні операції на рейдах чи в портах, що не мають кранового обладнання, повинні мати відповідні вантажні пристрої.
Найбільш потужні вантажні пристрої повинні бути на суховантажних суднах. До їх складу входять вантажні стріли, крани, люкові закриття і засоби трюмної механізації. Судна з горизонтальним способом обробки (Ро-Ро) обладнуються апарелями, міжпалубними ліфтами і підйомниками; на ліхтеровозах встановлюють спеціально розроблені козлові крани. Саморозвантажувальні судна для перевезення сипучих вантажів мають стрічкові (по рос. ленточные) транспортери, елеватори і інші спеціальні пристрої. Основними вантажними пристроями наливних суден є насоси та трубопроводи.

## Slide 4
Вантажні пристрої сучасних морських суден можуть бути як періодичної так і безперервної дії. До перших відносяться стріли і крани, до другої – транспортери, елеватори і насоси.
Вантажні стріли – це примітивні відносно дешеві вантажні крани. Вони встановлюються на щоглах або вантажних колонах. Діляться на легкі (вантажопідйомністю до 10 т) і важковагові. Вантажопідйомність «важковаговиків» може доходити до 200-300 т.

## Slide 5
Легка грузова стріла:
1 – мачта; 2 – топенант; 3 – вантажний блок; 4 – вантажний шкентель; 5 – вантажний гак; 6 – відтяжка;
7 – стріла;8 – канат на турачку вантажної лебідки; 9 – канат на барабан вантажної лебідки; 10 – лопарь топенанта;11 – башмак; 12 – шпор стріли; 13 – нок стріли; 14 – бугель; 15 – топенант-блок

## Slide 6
Легка вантажна стріла являє собою сталеву трубу з потовщенням в середній частині. Нижній кінець стріли (шпор) має вилку з двома вушками. На верхній кінець стріли (нок) насаджують кільце (бугель), що має чотири обуха. Стріли звареної конструкції можуть не мати бугеля, а для кріплення такелажу до НОКУ стріли приварюють обухи. Для шарнірного з'єднання шпора стріли з щоглою на останній на висоті 2 - 2,5 м від палуби встановлюють черевик, який має вушко і підп'ятник. Нок стріли підтримується топенантом. Змінюючи довжину топенанта, можна змінити кут підйому стріли. Топенант складається з сталевого троса, корінний кінець якого кріпиться до верхнього обуха НОКов бугеля. Другий, ходовий кінець топенанта проходить через топенант-блок, закріплений на щоглі.

## Slide 7
Нижче блоку до топенанта кріпиться трикутне ланка - трикутник топенанта. З іншого боку до трикутника прикріплені довголанкові ланцюг - вантажний стопор і сталевий трос - Лопарев топенанта. Лопарев топенанта служить для підйому стріли. Вибирають Лопарев за допомогою вантажної лебідки, на турачку якої заводять ходовий кінець лопаря. Вантажним стопором стрілу закріплюють в потрібному положенні, для чого одна з ланок ланцюга кріплять до обуха, привареного на палубі. На багатьох судах для кріплення топенанта і підйому стріли замість вантажного стопора використовують топенантной в'юшки, які приводяться в обертання від вантажної лебідки. Для підйому стріли з вантажем суду мають спеціальні топенантной лебідки або вантажні лебідки забезпечуються топенантной барабаном. В цьому випадку топенант виконується у вигляді талей (топенант-талі), що зменшує навантаження на топенантной лебідку.

## Slide 8
Вантаж піднімають гнучким сталевим тросом - вантажним шкентеля. На одному кінці його закріплюють вантажний гак і противагу, а інший кінець через вантажний і спрямовує блоки проводять до вантажної лебідки, де міцно закріплюють на барабані. Поворот стріли для винесення вантажу за борт і назад здійснюється за допомогою відтяжок. Кожна стріла має дві відтяжки, що дає можливість надійно закріпити її в потрібному положенні. Відтяжка складається з кінця сталевого троса - мантиля і талів, заснованих рослинним тросом. Мантії відтяжок закріплюють за бічні обухи НОКов бугеля, а талі нижніми блоками кріплять за обухи або рими, встановлені на палубі, фальшборті, рубці і т. п.

## Slide 9
При підйомі вантажу вантажний шкентель вибирають за допомогою вантажних лебідок. Легкі стріли можуть працювати як в одиночному так і в спареному варіанті. При роботі в спареному варіанті «на телефон» вантажні шкентеля з'єднують як показано на рис. Потім одну стрілу (берегову) встановлюють в положення «за бортом» так, щоб її нок знаходився над причалом. Другу стрілу (трюмна) встановлюють в положення «над люком» так, щоб її нок знаходився над просвітом люка вантажного трюму.
Зєднання вантажних шкентелей при роботі на «телефон»

## Slide 10
Вивантаження здійснюється наступним чином. Вантаж, зачеплений вантажним гаком «трюмної» стріли, піднімається її лебідкою вище комінгса трюму і фальшборту. Лебідка «берегової» стріли підбирає слабину свого вантажного шкентеля і як би «бере вантаж на себе», одночасно лебідка «трюмної» стріли потравливают свій вантажний шкентель.
Вантаж починає переміщатися в бік причалу і, як тільки опиниться над місцем вивантаження, обидва шкентеля труять і вантаж опускається на причал.

## Slide 11
Грузова лебідка

## Slide 12
Джерела інформації:
https://studfile.net/preview/5648140/page:10/

## Slide 13: Дякую за увагу!