## Slide 1: Заняття 21.05.2022

## Slide 2: Хвостове оперення

## Slide 3
Оперення (оперення літального апарату) - називаються аеродинамічні поверхні, що забезпечують стійкість, керованість та балансування літака в польоті. Воно складається з горизонтального та вертикального оперення.

## Slide 4: Хвостове оперення
Хвостове оперення - аеродинамічні профілі, розташовані в хвостовій частині літака, які служать для балансування літака, для забезпечення стійкості та керованості літака.
Призначення хвостового оперення – створення моментів, які забезпечують балансування літака, стійкість та керованість.
The tail in a conventional aircraft
has often two components of
horizontal tail and vertical tail
and carries three primary functions:
1. Trim (longitudinal and directional)
2. Stability (longitudinal and directional)
3. Control (longitudinal and directional).
Fin
Киль

## Slide 5: Призначення хвостового оперення:
Створення моменту - забезпечує стійкість, балансування, керованість літака.
Стійкість – здатність ПС без участі льотчика зберігати заданий режим польоту.
Керованість - здатність літака виконувати за бажанням льотчика у відповідь на його дію будь-якої маневреності, передбачений умовами льотної експлуатації.

## Slide 6: Призначення хвостового оперення:
Вертикальне оперення забезпечує шляхову стійкість, керованість та балансування.
Горизонтальне оперення забезпечує поздовжню стійкість, керованість та балансування.

## Slide 7
Найбільш поширеною є схема з одним кілем та стабілізатором, встановленим на фюзеляжі або кілі - (Рис 1 а, б, в). Вона забезпечує конструктивну простоту і жорсткість, хоча у разі Т-подібного хвостового оперення (Рис 1 в) необхідно вживати заходів, що запобігають його флаттеру.
Рис.1. Схеми хвостового оперення: а)- класична схема, б)- хрестооподібне, в)- Т-потібне, г,д) рознесені

## Slide 8
Схема Т-подібного оперення має ряд переваг. Розташування горизонтального оперення у верхній частині кіля створює для останнього ефект кінцевої шайби, що може сприяти зменшенню потрібної площі вертикального оперення. З іншого боку високорозташоване горизонтальне оперення знаходиться в зоні невеликого скосу потоку від крила при середніх (польотних) кутах атаки, що дозволяє зменшити потрібну площу горизонтального оперення. Таким чином площа Т-подібного оперення може бути менше площі оперення з низьким розташуванням горизонтального оперення.

## Slide 9: Призначення елементів хвостового оперення.
Кіль стабілізує політ, приблизно як оперення у стріли. Без кіля літак смикався б у різні боки. На кілі знаходяться кермо, що управляє нишпоренням.
Стабілізатор стабілізує літак по вертикалі. Форкіль збільшує статичну стійкість літака на великих кутах ковзання.

## Slide 10
Кермо напряму. Призначене для керування літаком щодо нормальної осі (тобто за допомогою керма напрямку змінюється кут нишпорення - кутові рухи літального апарату щодо вертикальної осі, а також невеликі зміни курсу вправо або вліво, властиві судну).

## Slide 11: Горизонтальне оперення
Стабілізатор. Забезпечення стійкості у вертикальній площині (забезпечує подовжню стійкість польоту). При випадковому відхиленні літака від стану рівноваги кут атаки горизонтального оперення змінюється так, що сила, що діє на неї, вирівнює літак, повертає його в попередній стан.

## Slide 12: Горизонтальне оперення
Кермо висоти. Призначене для забезпечення поздовжньої керованості літака (аеродинамічний орган управління літака, що здійснює обертання навколо поперечної осі).

## Slide 13: Системи координат
Нормальна земна система осей координат
Пов'язана система осей координат

## Slide 15: Дякую за увагу!