## Slide 1: Заняття 03.11.2021

## Slide 2: Конструкція літаків цивільної авіації

## Slide 3: Різні типи літаків мають однакові основні агрегати (складові частини): крило, вертикальне (ВО) і горизонтальне (ГО) оперення, фюзеляж, силову установку (СУ) і шасі.
Рис 1.Основні елементи конструкції літака

## Slide 4: Крило літака 1 створює підйомну силу та забезпечує поперечну стійкість літака при його польоті.Часто крило є силовою базою для розміщення шасі, двигунів, а його внутрішній об'єм використовують для розміщення палива, обладнання, різних вузлів та агрегатів функціональних систем.

## Slide 5: Для покращення злітно-посадкових характеристик (ЗПХ) сучасних літаків на крилі встановлюються засоби механізації по передній та задній кромках. По передній кромці крила розміщують передкрилки, а по задній - закрилки10, інтерцептори12 та елерони-інтерцептори.(Див.Рис.1)

## Slide 6: Елерони11 є органами поперечного управління. Вони забезпечують поперечну керованість літака.

## Slide 7: Фюзеляж13 об'єднує основні агрегати літака в єдине ціле, тобто забезпечує замикання силової схеми літака.

## Slide 8: Вертикальне оперення5 складається з нерухомої частини кіля4 і керма напрямку 7.Кіль 4 забезпечує літаку шляхову стійкість у площині X0Z, а КН - шляхову керованість щодо осі 0y.

## Slide 9: Тример КН 6 забезпечує зняття тривалих навантажень з педалей, наприклад, при відмові двигуна.

## Slide 10: Горизонтальне оперення9 включає нерухому або обмежено рухливу частину (стабілізатор2) і рухливу частину - кермо висоти (КВ) 3.Стабілізатор 2додає літаку поздовжню стійкість, а КВ 3 - поздовжню керованість. КВ може матити у собі тример 8 для розвантаження штурвальної колонки.

## Slide 11: Шасі літака 16 відноситься до злітно-посадкових пристроїв, які забезпечують розбіг, зліт, посадку, пробіг і маневрування літака під час руху по землі.Число опор та розташування їх щодо центру мас (ЦМ) літака залежить від схем шасі та особливостей експлуатації літака.

## Slide 12: Найчастіше шасі літака роблять такі,що забираються в польоті, тому для його розміщення передбачають спеціальні відсіки у фюзеляжі 13. Можливе розміщення основних опор шасі у спеціальних гондолах14.

## Slide 13: Силова установка 19 (див.рис.1), забезпечує створення сили тяги літака. Вона складається з двигунів, а також систем та пристроїв, що забезпечують їх роботу в умовах льотної та наземної експлуатації літака. У поршневих двигунів сила тяги створюється повітряним гвинтом, у турбогвинтових - повітряним гвинтом та частково реакцією газів, у реактивних – реакцією газів.

## Slide 14: У СУ входять: вузли кріплення двигунів, гондола, управління СУ, вхідні та вихідні пристрої двигунів, паливна та масляна системи, системи запуску двигуна, протипожежна та протиобледенюча системи.

## Slide 15: Дякую за увагу!