## Slide 1: Заняття 07.05.2022

## Slide 2
Конструкція крила літака

## Slide 3
Крило в авіаційній техніці - несуча поверхня, що має в перетині у напрямку потоку профільовану форму і призначена для створення аеродинамічної підйомної сили. Крило літака може мати різну форму в плані, а за розмахом - різну форму перерізів у площинах, паралельних площині симетрії літака, а також різні кути крутки перерізів у зазначених площинах.

## Slide 4: Крила літаків відрізняються великою різноманітністю як зовнішніх форм, так і особливостями конструкції. У всіх випадках крило має бути досить міцним та жорстким за мінімальної маси.

## Slide 5: Передаючи підйомну силу на фюзеляж, крило піддається деформаціям згину, кручення та зсуву (рис 1), які повинні сприйматися відповідними силовими елементами.
Рис.1. Зсув, згин та кручення крила

## Slide 6: У крилах різних типів зазвичай є набори однотипних елементів, що сприймають зовнішні навантаження і складають його конструктивно-силовую схему.

## Slide 7: До поздовжнього набору відносяться лонжерони та стрінгери. Лонжерони сприймають згинальний момент та поперечну силу. Лонжерони є поздовжніми балками, що складаються з поясів і стінок (рис.1). Більшість маси лонжерона посідає його пояси, у яких при згині з'являються максимальні нормальні напруження, так як їхній матеріал найбільш віддалений від нейтральної осі.
Рис.1. Конструкція лонжеронів:
1- пояси лонжеронів;
2-стінка лонжерона;
3- ребра жорсткості.

## Slide 8: При такій простій конструкції лонжерону досягається найефективніше використання матеріалу, а отже, і мінімальна маса. Згинальний момент сприймають пояси лонжеронів, у яких виникають великі осьові зусилля.

## Slide 9: Стінки лонжеронів, сприймаючи майже всю поперечну силу, працюють на зсув. Крім того, стіни разом з обшивкою утворюють замкнуті контури, що сприймають крутний момент. Стрингери – поздовжні елементи, що сприймають згинальний момент.

## Slide 10: Поперечний набір крила зазвичай складається з нервюр, які за призначенням поділяються на нормальні та силові (або посилені). Нервюри надають форму профілю, підкріплюють поздовжні елементи та обшивку, збільшуючи їхню стійкість.

## Slide 11: Обшивка утворює гладку, легкообтічну поверхню, герметизує крило. Вона не тільки сприймає аеродинамічні навантаження, але і працює на кручення, а часто і на згин. Ступінь участі обшивки у сприйнятті згинального моменту залежить від її товщини.

## Slide 12: Товщина обшивки залежить від конструкції крила і навантажень, що діють в даному перерізі. У напрямку до кінця крила навантаження та товщина обшивки зазвичай зменшуються, тому при її виготовленні необхідно застосовувати листи різної або змінної товщини.

## Slide 13: Крім листової застосовують обшивку, виконану як одне ціле з підкріпленнями у вигляді ребер, що виконують функції стрингерів. Така конструкція отримала назву моноблочних панелей. Їх ставлять у найбільш навантажених зонах крила.

## Slide 14: Силові схеми всіх крил прийнято підрозділяти залежно від способу сприйняття згинального моменту, основного силового фактора, на лонжеронні, стрингерні та моноблочні.

## Slide 15: Дякую за увагу!